КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА

Описание.

На основании рецептов на очки корригирующие предоставленных моделями (клиентами) конкурсанту необходимо выполнить весь процесс обслуживания в торговом зале, изготовить и отремонтировать очки, выдать заказы моделям (покупателям).

Задание состоит из 3-х модулей.

- модуль. Продавец оптики работает с тремя клиентами.

- Первый клиент (модель) с рецептом на очки со сферическими линзами. Продавцу оптики необходимо подобрать полуободковую оправу и оформить заказ на очки.

- Второй клиент (модель) с рецептом на очки со сферическими линзами. Продавец оптики подбирает безободковую оправу и оформляет заказ на очки.

- Третий клиент (модель) обращается с поломкой оправы (сломался заушник). Продавец оптики принимает заказ на ремонт оправы.

2 модуль .Изготовление и ремонт очков.

-  Изготавливается заказ клиента №1 со сферическими линзами и полуободковой оправой.

-  Изготавливается   заказ клиента №2 со сферическими линзами и безободковой оправой.

-   Производится ремонт очков клиента №3

3 модуль. Производится выдача заказов и мелкий ремон очков.

-Выдаются заказы клиентов № 1,2,3.

-Четвертый клиент (модель) обращается с поломкой оправы (по трем оправам- на одной оправе потерялся носоупор,на второй оправе– раскрутились винты, на третьей оправе порвалась леска)

- Пятый клиент (модель) обращается за рихтовкой очков.

МОДУЛЬ 1.

А. Работа в приемном зале магазина Оптика

| Предпродажная подготовка товара. Прием товара | 1 |
| --- | --- |
| сверка товара по количеству с накладной сверка товара по номенклатуре (5 шт.) с накладной визуальный контроль оправ (5 шт.) размещение оправ на витрине (добавить 5 шт.) | 0.2 0.2 0.2 0.2 |

| оформление ценников на 2 оправы оформление ценника на упаковку контактных линз | 0.1 0.1 |
| --- | --- |

| Подготовка рабочего места - инструменты | 2 |
| --- | --- |
| - положить на стол калькулятор - положить на стол линейку оптическую - положить на стол салфетки из микрофибры - положить на стол салфетки влажные -поставить визиоизмерительную систему - положить на стол приспособление для измерения диаметра линз | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 |

| - бланк заказа, - гарантийный талон, - правила пользования очками | 0.2 0.2 0.2 |
| --- | --- |
| - маркер - ручка - бумага (лист А-4) | 0.2 0.1 0.1 |

| 3.Встреча клиента 1 | 2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.2 0.2 |

| выяснение наличия рецепта | 0.2 |
| --- | --- |
| ознакомление с параметрами рецепта (взять и прочитать) | 0.2 |
| выяснить - носил ли клиент очки выяснить -что не устраивало | 0.2 0.2 |

| определить на диоптриметре межцентровое расстояние ОД,OS определить на диоптриметре установочную высоту ОД определить на диоптриметре установочную высоту OS определить на диоптриметре рефракцию ОД,OS | 0.2 0.2 0.2 0.2 |
| --- | --- |

| 4.Выявление потребностей клиентов | 2 |
| --- | --- |
| выяснить как использует очки на работе выяснить как использует очки дома выяснить как использует очки на отдыхе выяснить как использует очки при увлечение (хобби) | 0.1 0.1 0.1 0.1 |
| предпочтения в конструкции оправы предпочтения в материале оправы предпочтения в стиле оправы предпочтения в цвете оправы выбрать полуободковую оправу | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 |

| 5.Подбор оправы с учетом пожеланий клиента, данных рецепта и посадки на лице клиента 1 | 2 |
| --- | --- |
| оценить - носоупоры прилегают к боковым сторонам переносицы оценить - мост оправы не лежит на переносице оценить длину заушника (изгиб заушника начинается примерно в месте козелка ушной раковины) оценить расстояние между заушниками в месте прилегания к вискам (ширина рамки не должна давить на область виска) | 0.2 0.2 0.2 0.2 |
| представить оправу по формуле свойства-выгода (одна фраза ) представить оправу по формуле свойства-выгода (вторая фраза ) | 0.6 0.6 |

| 6.Работа с выбранной оправой | 2 |
| --- | --- |
| с помощью визиоизмерительной системы определить положение зрачков пациента в выбранной оправе (выставить центр) с помощью визиоизмерительной системы определить и записать параметры РД монокулярно и записать с помощью визиоизмерительной системы определить и записать параметр Н, установочной высоты зрачка в оправе по двум ободкам оправы с помощью визиоизмерительной системы определить и записать вертексное расстояние в оправе (12-14 мм) с помощью визиоизмерительной системы определить и записать пантоскопический наклон оправы (8-12) | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 |
| произвести разметку оправы вручную |  |
| оговорить изменение размера линз для увеличения/уменьшения высоты ободков оправы на 4 мм записать изменение размера линз для увеличения/уменьшения высоты ободков оправы на 4 мм | 0.3 0.2 |

| 7.Подбор оптимальных линз с учетом потребностей клиента 1, выбранной оправы и данных рецепта | 2 |
| --- | --- |
| презентация материала линз (свойства-выгоды) презентация линз по показателю преломления (свойства-выгоды) презентация дизайна линз (свойства-выгоды) презентация покрытия линз (свойства-выгоды) рассчитать минимальный диаметр линз | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 |

| 8.Провести транспозицию | 2 |
| --- | --- |
| пересчитать рецепт | 2 |

| 9.Завершение приема заказа на очки клиента 1 | 2 |
| --- | --- |
| предложение равнозначного товара заполнить все графы квитанции получено у клиента подтверждение оформленного заказа (данные проговорены вслух) получена подпись клиента квитанция заполнена четким, читающимся почерком подпись консультанта расшифрована (ФИО) уточнение вида оплаты (наличный /безналичный) | 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 |

| прощается с клиентом (фраза) приглашает к повторному визиту с учетом сроков выполнения заказа | 0.1 0.1 |
| --- | --- |

| 10.Встреча клиента 2 | 2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.2 0.2 |

| выяснение наличия рецепта | 0.2 |
| --- | --- |
| ознакомление с параметрами рецепта (взять и прочитать) | 0.2 |
| выяснить носил ли клиент очки выяснить что не устраивало | 0.2 0.2 |

| определить на диоптриметре межцентровое расстояние ОД,OS определить на диоптриметре установочную высоту ОД определить на диоптриметре установочную высоту ОS определить на диоптриметре рефракцию ОД,OS 11.Выявление потребностей клиента 2 | 0.2 0.2 0.2 0.2 2 |
| --- | --- |
| выяснить как использует очки на работе выяснить как использует очки дома выяснить как использует очки на отдыхе выяснить как использует очки при увлечение (хобби) | 0.2 0.2 0.2 0.2 |
| предпочтения в конструкции оправы предпочтения в материале оправы предпочтения в стиле оправы предпочтения в цвете оправы подобрать безободковую оправу | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 |

| 12.Подбор оправы с учетом пожеланий клиента, данных рецепта и посадки на лице клиента 2 | 2 |
| --- | --- |
| оценить- носоупоры прилегают к боковым сторонам переносицы оценить мост оправы не лежит на переносице оценить длину заушника (изгиб заушника начинается примерно в месте козелка ушной раковины) оценить расстояние между заушниками в месте прилегания к вискам (ширина рамки не должна давить на область виска) представить оправу по формуле свойства-выгода (первая фраза) представить оправу по формуле свойства-выгода (вторая фраза) | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 |

| 13.Работа с выбранной оправой | 2 |
| --- | --- |
| с помощью визиоизмерительной системы определить и записать положение зрачков пациента в выбранной оправе (выставить центр) с помощью визиоизмерительной системы измерить параметры РД монокулярно и записать с помощью визиоизмерительной системы измерить и записать параметр Н, установочной высоты зрачка по двум ободкам оправы с помощью визиоизмерительной системы измерить и записать вертексное расстояние в оправе (12-14 мм) с помощью визиоизмерительной системы измерить и записать пантоскопический наклон оправы (8-12) произвести разметку оправу оговорить и зафиксировать изменение размера линз для увеличения межцентрового расстояния оправы на 4 мм | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 |

| 14.Подбор оптимальных линз с учетом потребностей клиента 2, выбранной оправы и данных рецепта | 2 |
| --- | --- |
| презентация материала линз (свойства-выгоды) презентация линз по показателю преломления (свойства-выгоды) презентация дизайна линз (свойства-выгоды) презентация покрытия линз (свойства-выгоды) рассчитать минимальный диаметр линз | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 |

| 15.Завершение приема заказа на очки клиента 2 | 2 |
| --- | --- |
| предложение равнозначного товара заполнить все графы квитанции получено у клиента подтверждение оформленного заказа (данные проговорены вслух) получена подпись клиента квитанция заполнена четким, читающимся почерком подпись консультанта расшифрована (ФИО) уточнение вида оплаты (наличный /безналичный) | 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 |

| прощается с клиентом (фраза) приглашает к повторному визиту с учетом сроков выполнения заказа | 0.1 0.1 |
| --- | --- |

| 16.Встреча клиента 3 и выявление потребностей клиента №3 | 2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.2 0.2 |

| определить поломку оправы (нет носоупора) предложить варианты ремонтных работ | 0.8 0.8 |
| --- | --- |

| 17.Завершение приема заказа на ремонт очков клиента 3 | 1 |
| --- | --- |
| заполнить все графы квитанции получено у клиента подтверждение оформленного заказа (данные проговорены вслух) получена подпись клиента квитанция заполнена четким, читающимся почерком подпись консультанта расшифрована (ФИО) уточнение вида оплаты (наличный /безналичный) | 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 |

| прощается с клиентом (фраза) приглашает к повторному визиту с учетом сроков выполнения заказа | 0.1 0.1 |
| --- | --- |

Работа рассчитана на 5 часов

32 баллов

МОДУЛЬ 2

В. Работа в мастерской

| 1.Подготовка рабочего оборудования | 1 |
| --- | --- |
| допусковая проверка станка (подключение воды) запуск станка (включить) проверка готовности фацетировочного станка проверка наличия воды проверка готовности сверлильного станка | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 |

| 2.Выбор и выкладка инструмента, приспособлений | 2 |
| --- | --- |
| набор отверток (шт.) | 0.2 |
| инструмент для ремонта заушников | 0.2 |
| набор инструмент для выправки очков | 0.2 |
| носоупоры, винты | 0.1 |
| сферометр и/или радиусной шаблон | 0.2 |
| толщинометр | 0.1 |
| инструмент для снятия острого края в отверстиях для винтов | 0.2 |
| линейка | 0.2 |
| салфетка | 0.2 |
| набор инструмент для сборки очков | 0.2 |
| инструмент для снятия блоков | 0.1 |
| жидкость для очистки очков | 0.1 |

| 3.Входной контроль качества комплектующих изделий заказа №1 | 2 |
| --- | --- |
| контроль оправы | 0.3 |
| записать недостатки или их отсутствие | 0.1 |
| визуальный контроль первой линзы | 0.3 |
| визуальный контроль второй линзы | 0.3 |
| записать недостатки или их отсутствие по первой линзе | 0.1 |
| записать недостатки или их отсутствие по второй линзе | 0.1 |
| контроль оптических параметров первой линзы | 0.3 |
| записать соответствие параметра по первой линзе | 0.1 |
| контроль оптических параметров второй линзы | 0.3 |
| записать соответствие параметра по второй линзе | 0.1 |

| 4.Проверка возможности изготовления заказа | 2 |
| --- | --- |
| контроль диаметра линз для изготовления заказа записать результат | 0.4 0.2 |
| проверка возможности изготовления заказа по толщине линз записать результат | 0.5 0.2 |
| контроль соответствия изгиба оправы и базовой кривизны линзы записать результа | 0.5 0.2 |

| 5.Изготовление заказа №1 на автоматическом станке | 2 |
| --- | --- |
| правильный выбор типа оправы при сканировании правильный выбор материала линз отсутствие брака линз (не требуется дополнительная линза) время изготовления заказа t =60 мин. чистка очков | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 |

| 6.Контроль изготовленных очков по заказу №1 | 2 |
| --- | --- |
| соответствие положения оптического центра правой линзы по вертикали записать результат соответствие положения оптического центра левой линзы по вертикали pаписать результат соответствие положения оптического центра правой линзы по горизонтали записать результат соответствие положения оптического центра левой линзы по горизонтали записать результат | 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 |

| 7.Контроль изготовления очков по заказу №1 на соответствие рефракции | 2 |
| --- | --- |
| соответствие рефракции правой линзы записать результат соответствие рефракции левой линзы записать результат отсутствие повреждений на оправе записать результат равномерность снятия фаски записать результат | 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 |

| 8.Контроль изготовления очков по заказу №1 по леске | 2 |
| --- | --- |
| выполнено изменение размера линз на 4 мм записать результат выправка очков (4 точки) записать результат леска по правой линзе находится на одном уровне по торцу записать результат леска по левой линзе находится на одном уровне по торцу записать результат | 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 |

| 9.Входной контроль качества комплектующих изделий заказа №2 | 2 |
| --- | --- |
| контроль оправы записать недостатки или их отсутствие визуальный контроль первой линзы визуальный контроль второй линзы записать недостатки или их отсутствие по первой линзе записать недостатки или их отсутствие по второй линзе контроль оптических параметров первой линзы записать соответствие параметра первой линзы контроль оптических параметров второй линзы записать соответствие параметра второй линзы | 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 |
| 10.Проверить возможность изготовления заказа | 2 |
| контроль диаметра линз для изготовления заказа записать результат проверка возможности изготовления заказа по толщине линз записать результат контроль соответствия изгиба оправы и базовой кривизны линзы записать результат | 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 |

| 11.Изготовление заказа №2 на автоматическом станке | 2 |
| --- | --- |
| правильный выбор типа оправы при сканировании правильный выбор материала линз отсутствие брака линз (требуется дополнительная линза) время изготовления заказа t =60 мин. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

| 12.Контроль изготовленных очков по заказу №2 по соответствию оптического центра | 2 |
| --- | --- |
| соответствие оптических центров по вертикали OД записать результат соответствие оптических центров по вертикали OS записать результат соответствие положения оптического центра по горизонтали ОД записать результат соответствие положения оптического центра по горизонтали ОS записать результат | 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 |

| 13.Контроль изготовленных очков по заказу №2 на соответствие рефракции и контроль оправы | 2 |
| --- | --- |
| соответствие значений рефракции линзы ОД записать результат соответствие значений рефракции линзы ОД записать результат отсутствие повреждений на поверхности оправы записать повреждения или отсутствие равномерность снятия фаски записать результат | 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 |

| 14.Контроль изготовленных очков по заказу №2 по технологии | 2 |
| --- | --- |
| выполнено изменение размера линз записать результат выправка очков (4 точки) записать результат отверстия по линзам находятся на одном уровне по вертикали записать результат | 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 |

| 15.Ремонт очков по заказу №3 | 1 |
| --- | --- |
| подобрать заушник по размеру подобрать заушник по цвету замена заушников время выполнения ремонта t =180 мин. | 0.2 0.2 0.5 0.1 |

| 16.Приведение рабочего места в порядок | 2 |
| --- | --- |
| собрать инструменты в коробку убрать рабочее место от мусора и грязи вымыть 1-й станок вымыть 2-й станок вымыть 3-й станок выключить 1-й станок выключить 2-й станок выключить 3-й станок | 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 |

Работа рассчитана на 6 часов

| 17.Выходной контроль качества очков по заказу №1 (проводят эксперты) соответствие заказу по линзам | 2 |
| --- | --- |
| правая линза соответствие ГОСТу по вертикали левая линза соответствие ГОСТу по вертикали правая линза соответствие ГОСТу по горизонтали левая линза соответствие ГОСТу по горизонтали правая линза соответствие рефракции левая линза соответствие рефракции правая линза отсутствие дефектов поверхности линзы левая линза отсутствие дефектов поверхности линзы | 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 |

| 18.Выходной контроль качества очков по заказу №1 (проводят эксперты) соответствие заказу по технологиям | 2 |
| --- | --- |
| отсутствие повреждений на поверхности оправы равномерность снятия фаски выполнено изменение размера линз для увеличения/уменьшения высоты ободков оправы на 4 мм выправка очков (4 точки) леска по правой и левой линзе находятся на одном уровне по торцу | 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 |

| 19.Выходной контроль качества очков по заказу №2 (проводят эксперты) по линзам | 2 |
| --- | --- |
| правая линза соответствие ГОСТу по вертикали левая линза соответствие ГОСТу по вертикали правая линза соответствие ГОСТу по горизонтали левая линза соответствие ГОСТу по горизонтали правая линза соответствие рефракции левая линза соответствие рефракции правая линза отсутствие дефектов поверхности линзы левая линза отсутствие дефектов поверхности линзы | 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 |

| 20. Выходной контроль качества очков по заказу №2 (проводят эксперты) по технологиям | 2 |
| --- | --- |
| отсутствие повреждений на поверхности оправы нет сколов вокруг винтов равномерность снятия фаски выполнено изменение размера линз для увеличения межцентрового расстояния оправы на 4 мм выправка очков (4 точки) отверстия симметричны по горизонтали отверстия по правой и левой линзе находятся на одном уровне по вертикали | 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2 |

Работа рассчитана на 4 часа

38 баллов

МОДУЛЬ 3

C. Выдача заказов

| 1.Встреча клиента 1 | 0.2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.1 0.1 |

| 2.Выдача готового заказа №1 | 2 |
| --- | --- |
| предлагает примерить готовые очки просит клиента оценить посадку оправы- удобство (проговаривает вслух) проверяет правильность изгиба заушника по длине(проговаривает вслух) проверяет прилегание носоупоров(проговаривает вслух) проверяет ширину рамки оправы(проговаривает вслух) получает подпись клиента об отсутствии претензий к качеству заказа информирует клиента о правилах пользования очками (не менее з-х) информирует клиента о гарантиях выписывает гарантийный талон предлагает клиенту салфетку предлагает клиенту футляр предлагает клиенту спрей упаковывает готовые очки | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 |

| 3.Завершение обслуживания клиента 1 | 0.8 |
| --- | --- |
| прощание (фраза) одобрение покупки (комплимент очкам) приглашение к повторному визиту | 0.2 0.4 0.2 |

| 4.Встреча клиента 2 | 0.2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.1 0.1 |

| 5.Выдача готового заказа №2 | 2 |
| --- | --- |
| предлагает примерить готовые очки | 0.1 |
| просит клиента оценить посадку оправы- удобство (проговаривает вслух) проверяет правильность изгиба заушника по длине(проговаривает вслух) проверяет прилегание носоупоров(проговаривает вслух) проверяет ширину рамки оправы(проговаривает вслух) | 0.1 0.1 0.1 0.1 |
| получает подпись клиента об отсутствии претензий к качеству заказа | 0.2 |
| информирует клиента о правилах пользования очками (не менее з-х) | 0.2 |
| информирует клиента о гарантиях | 0.2 |
| выписывает гарантийный талон | 0.2 |
| предлагает клиенту салфетку предлагает клиенту футляр предлагает клиенту спрей | 0.2 0.2 0.2 |
| упаковывает готовые очки | 0.1 |

| 6.Завершение обслуживания клиента 2 | 0.8 |
| --- | --- |
| прощание (фраза) одобрение покупки (комплимент очкам) приглашение к повторному визиту | 0.2 0.4 0.2 |

| 7.Встреча клиента 3 | 0.2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.1 0.1 |

| 8.Выдача готового заказа на ремонт | 2 |
| --- | --- |
| предлагает примерить готовые очки | 0.1 |
| просит клиента оценить посадку оправы- удобство (проговаривает вслух) проверяет правильность изгиба заушника по длине(проговаривает вслух) проверяет прилегание носоупоров(проговаривает вслух) проверяет ширину рамки оправы(проговаривает вслух) | 0.1 0.1 0.1 0.1 |
| получает подпись клиента об отсутствии претензий к качеству заказа | 0.2 |
| информирует клиента о правилах пользования очками (не менее з-х) | 0.2 |
| информирует клиента о гарантиях | 0.2 |
| выписывает гарантийный талон | 0.2 |
| предлагает клиенту салфетку предлагает клиенту футляр предлагает клиенту спрей | 0.2 0.2 0.2 |
| упаковывает готовые очки | 0.1 |

| 9.Завершение обслуживания клиента 3 | 0.4 |
| --- | --- |
| - прощание (фраза) - приглашение к повторному визиту | 0.2 0.2 |

| 10.Встреча клиента 4 | 0.2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.1 0.1 |

| 11.Выявление потребностей клиента 4 | 2 |
| --- | --- |
| определить поломку оправы без носоупора №1(проговорить ) определить поломку оправы безободковой №2 (проговорить) определить поломку оправы полуободковой №3 (проговорить) предложить варианты ремонтных работ оправы без носоупора №1 выяснить: клиент будет ждать или зайдет позже | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 |

| 12.Мелкий ремонт | 2 |
| --- | --- |
| - выбор соответствующих запасных частей:по размеру - выбор соответствующих запасных частей:по цвету | 0.2 0.2 |
| выбор необходимых инструментов и материалов | 0.2 |
| замена носоупоров (правильная установка правого и левого носоупора) | 0.4 |
| подтяжка винтов безободковой оправы | 0.4 |
| перетяжка разорванной лески одного ободка | 0.4 |
| время выполнения ремонта t =60 мин. | 0.2 |

| 13.Выдача заказа с оправой №1 клиенту №4 | 2 |
| --- | --- |
| - просит клиента оценить посадку оправы – удобство (проговорить) - проверяет правильность изгиба заушника по длине (проговаривает вслух) - проверяет прилегание носоупоров(проговаривает вслух) - проверяет ширину рамки оправы(проговаривает вслух) - проверяет положение мостика оправы (проговорить) - получает подпись клиента об отсутствии претензий - выписывает гарантийный талон на 3 месяца - знакомит клиента с правилами пользования очками (не меньше 3-х) - предлагает клиенту приобрести футляр - предлагает клиенту приобрести салфетку - предлагает клиенту приобрести спрей | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 |
| 14.Выдача заказа с безободковой оправой №2 клиенту №4 | 2 |
| - просит клиента оценить посадку оправы – удобство (проговорить) - проверяет правильность изгиба заушника (проговорить) - проверяет прилегание носоупоров (проговорить) - проверяет ширину рамки оправы (проговорить) - проверяет положение мостика оправы (проговорить) - получает подпись клиента об отсутствии претензий - выписывает гарантийный талон на 3 месяца - знакомит клиента с правилами пользования очками (не меньше 3-х) | 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 |
| 15.Выдача заказа с полуободковой оправой №3 кленту №4 | 2 |
| - просит клиента оценить посадку оправы – удобство (проговорить) - проверяет правильность изгиба заушника (проговорить) - проверяет прилегание носоупоров (проговорить) - проверяет ширину рамки оправы (проговорить) - проверяет положение мостика оправы (проговорить) - получает подпись клиента об отсутствии претензий - выписывает гарантийный талон на 3 месяца - знакомит клиента с правилами пользования очками (не меньше 3-х) | 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 |
| 16.Завершение обслуживания клиента 4 | 0.6 |
| -Упаковывает очки - прощание (фраза) -приглашение к повторному визиту | 0.2 0.2 0.2 |

| 17.Встреча клиента № 5 | 0.2 |
| --- | --- |
| приветствие выяснение цели визита в салон | 0.1 0.1 |

| 18.Выправка оправы | 2 |
| --- | --- |
| визуально оценить посадку оправы провести необходимую выправку просит клиента оценить посадку оправы- удобство (проговаривает вслух) проверяет правильность изгиба заушника по длине(проговаривает вслух) проверяет прилегание носоупоров(проговаривает вслух) проверяет ширину рамки оправы(проговаривает вслух) - проверяет положение мостика оправы - получает подпись клиента об отсутствии претензий - выписывает гарантийный талон на 3 месяца - знакомит клиента с правилами пользования очками (не меньше 3-х) предлагает клиенту приобрести футляр предлагает клиенту приобрести салфетку предлагает клиенту приобрести спрей | 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 |

| 19.Завершение обслуживания клиента 5 | 0.4 |
| --- | --- |
| - прощание (фраза) - приглашение к повторному визиту | 0.2 0.2 |
| 20.Контроль качества ремонта заказа клиента №3 (эксперты) | 2 |
| - носоупоры установлены правильно (правый-левый) | 0.4 |
| - винты носоупоров одинакового цвета | 0.4 |
| - винты носоупоров одинаковой длины | 0.4 |
| - носоупоры симметричны | 0.4 |
| - выправка оправы произведена | 0.4 |
| 21.Контроль качества заказа с оправой №1 клиента №4 (эксперты) | 2 |
| установленные носоупоры одинаковые | 0.5 |
| - винты носоупоров одинакового цвета | 0.5 |
| - винты носоупоров одинакового размера | 0.5 |
| - произведена выправка оправы | 0.5 |
| 22.Контроль качества заказа с оправой №2 клиента №4 (эксперты) | 1 |
| - винты на безободковой оправе затянуты | 0.5 |
| - произведена выправка оправы | 0.5 |
| 23.Контроль качества заказа с оправой №3 клиента №4 (эксперты) | 1 |
| - леска полностью утоплена в канавку под леску - произведена выправка оправы | 0.5 0.5 |
| 24. Контроль качества заказа клиента №5 (эксперты) | 2 |
| - оправа лежит на 4-х точках - носоупоры симметричны - заушники симметричны - рамки оправы симметричны | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

30 баллов

Всего 100 б.